Утверждена приказом директора

от 1.09.2016 №407/1

_________________И.Г. Сатаева

Инструкция Ф № 8

по охране труда для учащихся при выполнении лабораторных работ раздела: «Электрические явления, электродинамика»

1. Общие требования инструкции при выполнении лабораторных работ по электричеству и электродинамике

1.1. Данная инструкция по охране труда при выполнении лабораторных работ по электричеству и электродинамике в кабинете физики распространяется на всех учащихся школы, выполняющих в кабинете физики, перечисленные лабораторные работы:

- "Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках".

- "Измерение напряжения на различных участках электрической цепи".

- "Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра".

- "Измерение мощности и работы тока в электрической лампе".

- "Измерение КПД установки с электрическим нагревателем".

- "Сборка электромагнита и испытание его действия".

- "Изучение электрического двигателя постоянного тока на модели".

- "Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока".

- "Измерение удельного сопротивления проводника".

- "Изучение последовательного и параллельного соединения проводников".

- "Наблюдение действия магнитного поля на ток".

- "Определение заряда электрона".

- "Изучение явления электромагнитной индукции" и др..

1.2. Опасности при выполнении лабораторных работ по электричеству и электродинамике:

- острые края чертёжных инструментов и приборов;

- электропроводка под напряжением к рабочему месту учащегося;

- электроприборы и устройства, электрические цепи под напряжением 36 В (переменный ток).

1.3. Перед выполнением лабораторной работы по электричеству и электродинамике каждый учащийся проходит инструктаж, о чём фиксируется запись в журнале регистрации инструктажей по охране труда в кабинете физики.

1.4. Каждый учащийся неукоснительно соблюдает правила личной гигиены и требования санитарных норм в кабинете физики.

2. Требования безопасности для учащихся перед началом выполнения лабораторных работ по электричеству и электродинамике.

2.1. Учащийся проверяет санитарное состояние рабочего места, проверяет отсутствие на парте посторонних предметов и вещей.

2.2. Учащийся в кабинете физики изучает план и порядок выполнения лабораторной работы по электричеству и электродинамике, а также безопасные приёмы её выполнения.

2.3. Учащийся не загромождает проход между рядами портфелем или сумкой.

3. Требования безопасности для учащихся во время выполнения лабораторных работ по электричеству и электродинамике в кабинете физики.

3.1. При выполнении лабораторной работы по электричеству и электродинамике школьники:

- соблюдают в классе дисциплину и тишину;

- не делают резких движений руками, чтобы не зацепить или не уронить приборы.

3.2. Учащийся без разрешения учителя физики не касается устройств и приборов, не берёт оборудование для лабораторных работ.

3.3. В течение урока на столе учащегося должны находиться:

- тетрадь для лабораторных работ;

- письменные и чертёжные принадлежности;

- учебник физики;

- устройства, приборы и другое оборудование для лабораторной работы.

3.4. Учащиеся аккуратно и бережно обращаются с чертёжными принадлежностями, которые имеют острые края (треугольник, циркуль, карандаш, транспортир), не подносят их к лицу, близко к глазам.

3.5. Учащиеся используют в лабораторной работе источники тока напряжением не выше 42В переменного и не выше 110В постоянного тока.

3.6. Учащимся запрещается подходить к электрощиту, находящемуся в кабинете физики.

3.7. Запрещено использовать ученикам оборудование, приборы, устройства, провода с открытыми токоведущими частями.

3.8. Производить сборку электрических цепей, переключение их, подсоединение, монтаж и ремонт электрических устройств только после отключении источника питания.

3.9. Проверять наличие напряжения на источнике питания или на других частях электроустановки только с помощью указателя напряжения.

3.10. Внимательно следите, чтобы изоляция проводов была исправной без оголенных и поврежденных участков, на концах проводов были наконечники.

3.11. При сборке электрических цепей, провода располагают аккуратно, не запутывая между собой, наконечники проводов плотно зажимаются клеммами.

3.12. Запрещено прикасаться к конденсаторам после отключения электрической цепи от источника электропитания, так как их предварительно необходимо разрядить.

3.13. По окончании лабораторной работы по электричеству и электродинамике не забудьте обязательно отключить источник питания.

3.14. Обнаружив неисправность, обрыв, повреждение в электрических устройствах, находящихся под напряжением, без промедления отключите источники питания и сообщите об этом учителю физики.

3.15. При выполнении лабораторных работ по молекулярной физике необходимо использовать инструкцию по охране труда при выполнении лабораторных работ по молекулярной физике и тепловым явлениям.

4. Требования безопасности для учащихся по окончании лабораторных работ по электричеству и электродинамике.

4.1. По окончании лабораторной работы по электричеству и электродинамике, ученик приводит в порядок свое рабочее место, наводит чистоту на столе, аккуратно собирает и складывает приборы и оборудование в порядке, указанном преподавателем или лаборантом.

4.2. В случае обнаружения неисправности приборов, устройств, оборудования, сообщить учителю.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях во время лабораторных работ по электричеству и электродинамике в кабинете физики.

5.1. При получении травмы и при возникновении аварийной ситуации в кабинете физики во время лабораторных работ по электричеству и электродинамике, сообщить учителю и действовать строго по указанию учителя.

| Разработчик | учитель физики Кварталова Т.Ф |
| --- | --- |
| Согласовано | специалист по ОТ Смирнова Е.А. |